## Slide 1
ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGAS
Taršos prevencijos departamento Taršos integruotos prevencijos skyrius

## Slide 2
Temos
2025-11-25
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas​
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas – svarbiausi aspektai
Gerosios – blogosios praktikos pavyzdžiai
Diskusija

## Slide 3
Aplinkos monitoringo sistema
2025-11-25
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas ​
Valstybinis
Savivaldybių
Ūkio subjektų
vykdant monitoringą kaupiama ir analizuojama informacija apie gamtinės aplinkos elementų būklę ir jos pasikeitimus valstybės, savivaldybių ir vietiniu lygmeniu
Aplinkos monitoringas –
sistemingas gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimas, vertinimas ir prognozė.
Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (AMĮ) 2, 4 str.

## Slide 4
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas
2025-11-25
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas –
teisės aktų nustatyta tvarka ūkio subjektų vykdomas savo ūkinės veiklos parametrų, kuriems taikomi aplinkos apsaugos normatyvai ir (ar) standartai, ir šios veiklos veikiamos gamtinės aplinkos monitoringas.
Ūkio subjektai –
fiziniai ar juridiniai asmenys (įskaitant užsienio valstybių juridinius asmenis ir kitas organizacijas, taip pat jų padalinius), eksploatuojantys ūkinės veiklos objektus ir (ar) vykdantys ūkinę veiklą.
Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (AMĮ 2 str. 8 d.)
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 (Nuostatai)
Kiti teisės aktai
Ūkio subjektų aplinkos monitoringą finansuoja ūkio subjektai savo lėšomis.
AMĮ 14 str. 3 d.

## Slide 5
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas
Vykdomas pagal ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą, kurią rengia pats ūkio subjektas
AMĮ 9 str. 23 d.
2025-11-25
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas
technologinių procesų monitoringas
taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringas
poveikio aplinkai monitoringas
seisminių įvykių monitoringas
poveikio aplinkos oro kokybei
poveikio paviršiniam vandeniui
poveikio požeminiam vandeniui
poveikio drenažiniam vandeniui
poveikio dirvožemiui
poveikio kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei, kraštovaizdžio vizualinės struktūros pokyčių ir estetinio potencialo

## Slide 6
Kokiais atvejais gali būti keičiama ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa?
2025-11-25
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas
​
Monitoringo programa keičiama:
kai keičiamas TIPK leidimas ar taršos leidimas;
TIPK leidimo ar taršos leidimo sąlygose ir (ar) programoje nustatytais atvejais ir terminais;
kai ji nebeatitinka teisės aktų reikalavimų;
pasikeitus ūkio subjekto planuojamai vykdyti ir (ar) vykdomai veiklai ir kai atsiranda pareiga vykdyti atitinkamą monitoringą;
kai pasikeičia įrenginį eksploatuojančio ūkio subjekto ar įrenginio pavadinimas arba pasikeičia įrenginį eksploatuojantis ūkio subjektas;
AAA ir (ar) kitų monitoringo programas derinančių institucijų motyvuotu sprendimu;
ūkio subjekto motyvuotu prašymu .

## Slide 7
Ar visais atvejais ūkio subjektų aplinkos monitoringas turi būti vykdomas pagal monitoringo programą?
2025-11-25
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas
​
Ne - išimtis nurodyta Nuostatų 15 p.:
Kai eksploatuojant kurą deginančius įrenginius, kremavimo įrenginius ir (ar) radioaktyviąsias atliekas deginančius įrenginius pagal Nuostatų reikalavimus nereikia rengti nuotekų išleidimo ir (ar) poveikio paviršiniam ar požeminiam vandeniui monitoringo programos, jos nereikia rengti ir dėl iš šių įrenginių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo.
Tokiu atveju išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas ir poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas (jei reikalavimai šiai monitoringo rūšiai nustatyti), monitoringo duomenų ir informacijos rinkimas, saugojimas, teikimas vykdomas pagal atitinkamam įrenginiui taikomose LAND 43-2013, VKDĮ normose, Aplinkosaugos reikalavimuose kremavimo įmonėms, Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės arba išmetamų teršalų monitoringo reikalavimus ir Nuostatų VII skyriuje nurodytus monitoringo vykdymo reikalavimus.

## Slide 8
Aplinkos monitoringo tyrimų ir duomenų kokybės užtikrinimas
2025-11-25
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas ​
Aplinkos monitoringo vykdymui taikomi tyrimų ir matavimų metodai turi atitikti teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus.
Laboratorijos, atliekančios ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje numatytų taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti imančios tyrimus, turi:
  iki 2025-12-31 turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.
  nuo 2026-01-01 turi būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.
Tyrimų ir matavimų kokybė turi būti užtikrinama diegiant tyrimų ir matavimų vadybos sistemas, atitinkančias teisės aktų reikalavimus.
Monitoringo duomenų kokybė turi būti užtikrinama diegiant duomenų kokybės vadybos sistemas, atitinkančias teisės aktų reikalavimus.
(AMĮ 11 str. )
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymą, monitoringo duomenų kokybę, taip pat ar taikomi metodai atitinka teisės aktus, kontroliuoja Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos
(AMĮ 10 str. 3 d.)

## Slide 9
Svarbu
2025-11-25
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas
​
Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) (308)
Lakieji organiniai junginiai (alifatiniai, aromatiniai, halogeninti angliavandeniliai, esteriai, aldehidai, ketonai ir alkoholiai)
Visuminė dujinė organinė anglis (VDOA)
Visuminės dujinės organinės anglies masės koncentracija
Visuminė lakioji organinė anglis (VLOA)
Nemetaniniai lakieji organiniai junginiai
Lakių organinių junginių (LOJ) suma pagal anglį
Suminė angliavandenilių koncentracija
= ar ≠
normuojama
matuojama

## Slide 10
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenų ir informacijos teikimas
2025-11-25
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas
​
einamųjų kalendorinių metų praėjusių ketvirčių technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys, nurodyti Nuostatų 3 priede, saugomi ūkio subjekte ir pateikiami AAA ir AAD pareikalavus;
pagal Nuostatų 4 priede pateiktą formą kalendoriniams metams pasibaigus rengiama ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaita ir iki kitų metų kovo 1 d. pateikiama AAA per IS „AIVIKS“, el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Teikiant monitoringo ataskaitą el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, ataskaita teikiama su lydraščiu, pasirašytu kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuota elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti aplinkos monitoringo ataskaitą teikiantį asmenį.​

## Slide 11
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenų viešinimas
2025-11-25
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas
​
Monitoringo duomenys yra vieši ir ūkio subjektas turi užtikrinti, kad jie būtų lengvai prieinami visuomenei
Ūkio subjektai viešai savo interneto svetainėje privalo skelbti ir nuolat atnaujinti:
taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą ir (ar) išleidžiamų į paviršinį vandenį teršalų nuolatinius matavimus;
praėjusio metų ketvirčio technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenis (Nuostatų 3 priede nurodyta forma);
praėjusių kalendorinių metų monitoringo ataskaitą (Nuostatų 4 priede nurodyta forma);
ūkio subjektai (išskyrus viešuosius geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus), kurie per parą išgauna daugiau kaip 100 m3 paviršinio ir (ar) požeminio vandens ir (ar) per parą į aplinką išleidžia daugiau kaip 100 m3 nuotekų (išskyrus paviršines), privalo viešai savo interneto svetainėje skelbti kiekvieną mėnesį atnaujinamą informaciją apie paimamo vandens (kiekvieno vandens paėmimo įrenginio, požeminio vandens vandenvietės) ir išleidžiamų nuotekų (kiekvieno išleistuvo) kiekį.
  iki kiekvieno mėnesio 5 d. papildomi nauja informacija apie paimamo vandens ir išleidžiamų nuotekų kiekį. Nuo 2023 m. liepos 1 d. interneto svetainėje turi būti skelbiami paskutinių dvejų metų kiekvieno mėnesio duomenys.
Nuostatų 37 p.

## Slide 12
2025-11-25
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas
​
Kiekvienas dokumentas (paraiška TIPK/taršos leidimui, monitoringo programa, ataskaita ir kt.) rengiamas pagal reikalavimus, nustatytus konkretaus dokumento rengimui.
Rekomenduojame rengti dokumento aktualią redakciją.
Vyksta AIVIKS modernizavimas.
Naujienos apie TA projektus ir priimtus TA skelbiamos Teisės aktų paieška ir Teisės aktų registras
Svarbu

## Slide 13
Kiekvieną dieną pati gamta mums primena,
kiek nedaug, kokių mažų dalykų jai reikia.
(Ciceronas Markas Tullius)
www.gamta.lt
+370 682 92653
aaa@gamta.lt
Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Ūkio subjektų aplinkos monitoringas
2025-10-15